hauzgroup

Комплексная автоматизация зданий, предприятий. Системы «Умный дом»

т. (495) 229-40-25, факс (495) 186-60-19  www.hauz.ru

О ПРОГРАММЕ SAPr ДЛЯ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ

оборудования для вентиляции и кондиционирования VTS Clima

- ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Программно-технический комплекс разработан специалистами АСУ ТП на ядре, используемом для управления оборудованием на промышленных объектах. Профессиональный подход позволил не только применить проверенные надежные решения, но и предусмотреть возможность беспроводного и удаленного управления. Более того, на данный момент SAPr является первым и единственным решением для оборудования VTS.

Программа SAPr может работать независимо или в составе других систем.

Т.е. возможны следующие решения:

1) независимая диспетчеризация вент установок

В данном случае используется собственная SCADA (модуль Visual). Возможно управление работой и др. оборудования.

2) интеграция с системой BMS всего здания (LonWorks, KNX, BacNet и др.)

3) интеграция с любой SCADA – системой или любым другим ПО

Возможности программы:

- объединение любого количества вент установок - от одной до 250

- устойчивая работа в случае больших расстояний между оборудованием

- считывание и отображение всех параметров работы (более 70)

- регулирование (запись параметров) температуры, производительности,

влажности, изменение режимов работы.

- построение графиков за любой период работы (до 3 лет)

- отчет за любой период по срабатыванию защит, возникновению аварий и др.

- сигнализация аварий по всем установкам (раздельная и обобщенная).

- отображение состояний всех цифровых и аналоговых входов/выходов.

- поддерживает несколько рабочих мест (АРМ)

- диагностика работы, в том числе помехозащищенности

- ведение log – файлов

- и др.

Программный комплекс SAPr состоит из 2 модулей: DataScan и Visual.

DataScan является основным модулем и осуществляет обмен данными с контроллерами (чтение/запись), а также создает архив данных. Также в нем предусмотрена диагностика чтения/записи, подсчет полученных/потерянных пакетов и пр.

За счет применения оригинальных решений, возможно объединение оборудования, находящегося на значительном расстоянии друг от друга или от места оператора (разные этажи или отдельно стоящие корпуса предприятия).

Рис.1 Внешний вид DataScan

Второй модуль Visual - это визуализация и управление. Программа работает с данными, полученными с помощью DataScan. Возможно управление из нескольких рабочих мест (сеть Ethernet - TCP/IP) и беспроводное соединение (Wi-Fi). В случае возникновения необходимости, возможно удаленное управление через Internet или Intranet, оповещение на моб. телефон с помощью SMS (GSM)

Рис.2 Внешний вид программы Visual (демо)

Также в задачи модуля Visual входит построение графиков, отображение состояний всех цифровых и аналоговых входов и выходов, построение списка событий системы за любой выбранный промежуток времени и многое другое.

Рис.3 Внешний вид Visual (графики и события)

Основные параметры установок для вентиляции и кондиционирования, используемые программой SAPr:

- режим работы (ПУСК, СТОП, Ожидание, Календарь)

- частота преобразователя частоты прит., Гц

- частота преобразователя частоты выт., Гц

- скорость вращения двиг. прит., об/мин

- скорость вращения двиг. выт , об/мин

- относит. влажность, %

- Т пом.

- Т кан.приточн.

- Т наружн.

- Т кан.вытяжн.

- положение клапанов (нагрев#1, нагрев#2, охладитель)

- загрязнение фильтров, тревога FCN, FCW, пожарная тревога,…

- защита двиг. прит.

- защита двиг. выт.

- авария нагревателя

- заданная температура

- заданная относит. влажность, %

- ведущий датчик

- заданная частота питающего напряжения FC (прит.), Гц

- максимально допустимая fприт., Гц

- заданная частота питающего напряжения FC (выт.), Гц

- максимально допустимая fвыт., Гц}

кроме перечисленных, используются и другие параметры в зависимости от типа установки.

Рис. 4. Реализация беспроводного удаленного контроля с нескольких рабочих мест

Требования к системе:

CPU 1000 Мгц, 256 Мб, HDD10 Гб с установленной ОС Windows XP, BDE (Borland DataBase Engine), SQL Server.

Возможна замена SQL Server на MySQL.

Гарантия и сопровождение объекта:

1 год гарантии (бесплатное обслуживание + upgrade на новые версии).

Стоит отметить, что SAPr ничуть не уступает, а по некоторым параметрам даже превосходит решения для других систем, представленные на рынке. При этом цена нашего решения значительно ниже.

Используемое оборудование сертифицировано, программное обеспечение - лицензионное.

По вопросам интеграции SAPr со SCADA-системами см.«Интеграция SAPr соSCADA.doc»

Для получения более подробной информации обращайтесь к Барышникову Михаилу

vts-bms@mail.ru  т.(495) 229-40-25   моб.т. +7 926 573 87 07

_____________________________________________________________________________________________________

hauzgroup. Комплексная автоматизация зданий, предприятий.  т. (495) 229-40-25, факс (495) 186-60-19 www.hauz.ru

# Text boxes

SQL

ШЛЮЗ

Ethernet / Internet

Беспроводная связь

2-3 км

ШЛЮЗ